## Slide 1: 第３回地理空間情報利活用研究会
平成２４年１月１７日
三重県自治会館組合
資料１

## Slide 2: 本日の議題
<number>
（第２回研究会のおさらい）
１．地番データの検証結果の報告
２．鈴鹿市の事例紹介（デモ）
３．住所データの利用に関する協議
４．その他

## Slide 3: 第２回研究会のおさらい
議題
  １．住所情報（地番データ、住居表示台帳図）に関する現状調査結果の報告
  ２．住所データの整備・更新、利活用計画（素案）について
  ３．その他
結果
  地番データの現状は以下のとおりであり、住所データの有効な原典情報であることが判明しました。
    ほぼ全ての市町で電子化済みであり、毎年更新をしている。
    行政内の利用であれば、約８割の市町が地番データを提供可能である。
  住居表示台帳図は、一部市町しか電子化していないが、現在国土地理院が県内の住居表示台帳図を使用した住所データ（住居表示住所データ）を整備中であり、その住所データを利用できる可能性があります。
  一方で、地番データは位置的精度に課題がある可能性もあるため、利用にあたっては留意が必要だとういう意見も頂きました。

## Slide 4: 参考①：住所データとは？
<number>
住所や地名など私たちが普段使っている“場所の名前”と、地図上の“座標”を関連付けるためのデータのことを「地名辞典」（このうち、住所に該当するデータを本研究会では住所データという）と呼びます。
「地名辞典整備の手引きと活用事例集」
（財団法人全国地域情報化推進協会）より
住所データ

## Slide 5: 参考②：住所データの整備・更新手法の検討
<number>
検討内容
  三重県の実情をふまえ、整備コスト及び品質等の複数の観点から、県域レベルの住所データの効果的な整備・更新手法を検討します。
  整備・更新手法の検討にあたっては、市町関係者と十分な協議・調整を行います。
国土計画局
共有DM
住所データ
民間企業
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
国土地理院
住所
地番
住居表示
地番
位置参照
情報
民間企業からの調達
既存データの活用
行政情報の持ち寄り
住居表示
住所
【想定される整備・更新手法の例】

## Slide 6: 参考③：住所データの利活用手法の検討
<number>
検討内容
  共有デジタル地図と住所データを組合せて有効に利活用するための方法（例えば、住所データを利用したアドレスマッチングサービスなど）を、調査検討します。
  住所データの利用は、行政内のみでの利用を前提とします。
共有DM
福祉施設
名称 | 住所
○○小学校 | ○○町2丁目3-2
○○公民館 | ▲▲町4丁目1-5
・・・ | ・・・
・・・ | ・・・
○○駅
△△町
××町
＊
＊
川
□□町
アドレスマッチング
サービス
住所データ
①住所で管理している行政情報を送付
②共有DM上に展開できるGISデータとして返信
行政職員
【アドレスマッチングサービスのイメージ】
住所 | 座標
○○町2丁目3-2 | （1123.5, 524.5）
▲▲町4丁目1-5 | (1498.3, 430.9)
・・・ | ・・・
・・・ | ・・・

## Slide 7: 参考④：本研究会の目指す姿について
<number>
    地番レベルでの住所検索による窓口対応の効率化
    ①業務の効率化
    アドレスマッチングを用い、市町・県でそれぞれ保有している行政情報を展開し住民へ公開するなど、「見える化」の促進
    ②住民サービスの向上・情報共有の効率化
    GISデータ化した行政情報を組み合わせ、総合的な政策立案
    ③行政の高度化

## Slide 8
<number>
１．地番データの検証結果の 報告

## Slide 9: １－１．検証作業の概要
<number>
目的
  三重県が都市計画基礎調査において整備した地番データを用いて、地番データの利用可能性を検証することを目的とする。
  地番データは、先日の現状調査結果より地番データを提供可能と回答した市町のうち９市町より借用した。
検証項目
  ①地番データの仕様等
  ②民間住所データとの比較

## Slide 10: 参考：基礎調査において整備した地番データ
都市計画基礎調査の資料として市町から地番情報（下の右図）を収集し、地番データとして整備して調査へ利用
<number>

## Slide 11: １－２．検証結果①（地番データの仕様等）
データの種類及び属性
  ポイントデータに、属性情報（大字名、小字名、地番等）が付与されている。
属性項目 | 内容
ID | ユニーク番号
大字コード | 1109
小字コード | 000
地番 | 1125
大字名 | 林崎二丁目
小字名 | 
X | 41330
Y | -114824

## Slide 12: １－２．検証結果①（地番データの仕様等）
データの取得位置（地番図との重ね合わせ）
  地番テキストの左下の座標値を取得している。
＜凡例＞
赤ライン：地番図
青点：地番データ

## Slide 13: １－２．検証結果①（地番データの仕様等）
地番データの留意点①
  引出線の取扱い
    引出線がある場合は、引出線の始点の座標を取得している。
  図郭の取扱い
    地番図の図郭をまたぐ地番は、図郭それぞれに、同じ地番を示すポイントデータを取得している。
  孫番の取扱い
    孫番についても、データ化の対象となっている。
図郭線
引出線の取扱い
図郭またぎの取扱い
孫番の取扱い

## Slide 14
地番データの留意点②
  地番データと建物データとの位置関係
    建物データとの位置的整合は図られていない
１－２．検証結果①（地番データの仕様等）
鈴鹿市椿一宮町1606-8
鈴鹿市椿一宮町1159-30
建物形状に該当の地番が含まれる場合
建物形状の該当の地番を含まない場合
建物の住所ではない

## Slide 15: １－２．検証結果①（地番データの仕様等）
地番データと共有デジタル地図の重ね合わせ
＜凡例＞
【地番】
赤ライン：地番図
青点：地番データ
【共有デジタル地図】
水色：建物

## Slide 16: １－２．検証結果①（地番データの仕様等）
地番データの整備範囲について
いなべ市
鈴鹿市
松阪市
多気町
伊賀市
名張市
御浜町
市町名 | 範囲
松阪市 | 一部（平地部）
鈴鹿市 | 全域
名張市 | 全域
いなべ市 | 一部（平地部）
伊賀市 | 一部（平地部）
木曽岬町 | 全域
東員町 | 全域
多気町 | 一部（平地部）
御浜町 | 全域
木曽岬市
東員町
森林区域との重ね合わせ図

## Slide 17: １－２．検証結果②（民間住所データとの比較）
<number>
地番データと民間住所データとの比較
データ | 地番データ | 民間住所データA | 民間住所データB
概要 | 地番図の地番情報（地番テキスト）を抽出したデータ。 | 独自に作成した建物データに、住所情報を紐付けたデータ。 | 独自に作成した建物データに、住所情報を紐付けたデータ。
住所付与対象 | 土地（筆界） | 建物 | 建物
住所ポイント数 （鈴鹿市の場合） | 354875 | 54940 | 57157
属性情報 | 大字（コード、名称）、小字（コード、名称）、地番、位置 | 建物（地番・戸番、名称、階数、属性種別、位置） | 行政界（コード、名称、読み、位置）、丁町目（コード、名称、読み、郵便番号、位置）、番地・号（コード、名称、読み、位置）
整備縮尺 | 1/500～1/1000 | 1/2,500～1/5,000 | 1/2500
費用 | － | 1市町あたり約１７万（1ライセンス） | 約６０万（1ライセンス） ※ジオコーダ付き
更新頻度 | 毎年 | 毎年～3年ごと ※地区により異なる | 年２回程度 ※地区により異なる
利用上の制約 | 行政内の利用に限る | 改変による利用は禁止 | 改変も目的外使用も禁止

## Slide 18: １－２．検証結果②（民間住所データとの比較）
民間住所データAと民間地図の重ね図
  建物データに住所情報が付与されており、概ね建物の中心位置の座標取得が可能。
  全ての建物に住所情報が付与されているわけではない。
    調査可能な範囲のみのデータ取得となっている
  建物が存在しない土地（空き地、山間部等）には、ポイントがない。
＜凡例＞
【ポイントデータ】
緑：民間住所データA
【背景地図データ】
民間地図データA

## Slide 19: １－２．検証結果②（民間住所データとの比較）
<number>
民間住所データABと共有デジタル地図の重ね合わせ
  概ね共有デジタル地図の建物形状と位置的に整合している。
    ただし、位置精度や整備年次の違い等により、ずれている場合もある。
＜凡例＞
【民間データ】
緑：民間住所データA
赤：民間j住所データB
【共有デジタル地図】
赤：建物

## Slide 20: １－２．検証結果②（民間住所データとの比較）
<number>
民間住所データA＋民間地図A＋共有デジタル地図の重ね図（位置精度の違いによるずれ）
＜凡例＞
【ポイントデータ】
緑：民間住所データA
【背景地図データ】
青：民間住所データA
赤：共有デジタル地図

## Slide 21: １－２．検証結果②（民間住所データとの比較）
民間地図データと共有デジタル地図の位置精度の違いによるずれの例
建物内にポイントが存在する例
建物外にポイントが存在する例

## Slide 22
その他
  住宅地図上の住所と、地番図上の住所が整合しない例
【住宅地図】
鈴鹿市椿一宮町1612-5
【地番図】
鈴鹿市椿一宮町1612-6
【地番図】
鈴鹿市椿一宮町1612-5
１－２．検証結果②（民間住所データとの比較）

## Slide 23: １－３．検証結果のまとめ
<number>
地番データは、共有デジタル地図上の概ねの位置と整合しており、地番レベルでの住所検索には十分に利用可能である。
また、地番データはアドレスマッチングにも利用可能である。ただし、建物データと位置的整合までを考慮したレベルのアドレスマッチングには、現状の地番データそのままでは利用できない。
民間住所データは、原則として建物にひもづく住所のみが整備されており、土地にひもづく情報（申請関係や工事情報等）のアドレスマッチングには利用できない。また、利用にあたってはライセンスの取扱いやデータの改変に関する制約が生じる。

## Slide 24
<number>
２．鈴鹿市の事例紹介
（デモ）

## Slide 25
<number>
３．住所データの利用に関する協議

## Slide 26: ３－１：本研究会の目指す姿について
<number>
    地番レベルでの住所検索による窓口対応の効率化
    ①業務の効率化
    アドレスマッチングを用い、市町・県でそれぞれ保有している行政情報を展開し住民へ公開するなど、「見える化」の促進
    ②住民サービスの向上・情報共有の効率化
    GISデータ化した行政情報を組み合わせ、総合的な政策立案
    ③行政の高度化

## Slide 27: ３－２．住所データの利用目的の設定
<number>
当面は、利用目的（レベル２）の実現を目指す
利用目的 |  | 説明
１ | 地番レベルでの 住所検索 | 住所（地番レベル）での検索
２ | アドレスマッチング | 共有DM上の概ねの位置に行政情報（申請情報等の土地に紐づく情報も含め）の展開
３ | 建物レベルでの アドレスマッチング | 共有DMの建物データへの行政情報の付与
４ | 住基情報と 共有DMの連携 | 共有DMと住基情報を連携させた独自の住宅地図の作成

## Slide 28: ３－３．協議事項
<number>
本研究会が当面目指す住所データの利用目的の設定について、ご意見・ご質問等ありますでしょうか。

## Slide 29
<number>
４．その他

## Slide 30: ４－１．都市計画ＷＧの検討状況について
【都市計画主題データの共同更新の仕組み】
都市計画主題データの共同更新実験の実施
  現在、昨年度に作成した「都市計画主題データ更新ガイドライン(案) 」に基づいた、都市計画主題データ共同更新の実証実験を実施中です。
  また、都市計画主題データの共同配信の仕組みについても調査検討中です。
    １月１８日開催予定の第３回都市計画WGにおいて、第２回目の共同更新実験レビュー及び共同配信に関する意向確認を実施予定です。
都市計画
主題データ
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
共有DM
更新情報
都市計画主題データの更新ガイドライン（案）
共同更新実験は、昨年度の都市計画WGの参加市町が対象

## Slide 31: ４－２．安心・安全WGの検討状況について
<number>
避難所データの共同更新実験の実施
  昨年度に作成した「避難所データ更新・運用ガイドライン(案) 」に基づいた、避難所データ共同更新の実証実験を実施中です。
  また、台風１２号の被災市町へのヒアリング等を通じて、今後整備が必要な防災情報や県市町の情報共有のための仕組みについても検討中です。
    １月１８日開催予定の第３回安心・安全WGにおいて、第２回目の共同更新実験のレビューを実施予定です
【避難所データの共同更新、配信の仕組み】
共有DM
避難所
避難所
（県全域）
自治会館組合
市町Ａ
市町Ｂ
市町Ｃ
三重県
避難所
（県全域）
共有DM
避難所
共有DM
避難所
配信
避難所データの更新・運用ガイドライン（案）
共同更新、配信実験は、昨年度の安心・安全WGの参加市町が対象。

## Slide 32: ４－３．今後の開催スケジュール
<number>
研究会開催スケジュール（予定）
時期 | 開催回数 | 検討内容
平成２３年 ７月 | 第１回 | ・平成23年度地理空間情報利活用研究会の進め方
１０月 | 第２回 | ・現状調査結果の報告 ・住所データに関する基本方針について
平成２４年 １月 | 第３回 | ・地番データの検証結果の報告 ・住所データの利用レベルに関する協議
２月 | 第４回 | ・住所データの整備及び利用に関する基本方針について
３月 | 第５回 | ・今年度研究会活動のとりまとめ