## Slide 1: 平成２４年度 第４回地理空間情報利活用研究会 説明資料
平成２５年２月１日
三重県市町総合事務組合
資料１

## Slide 2: 本日の議題
<number>
<number>
１．第３回地理空間情報利活用研究会のおさらい
２．住所データの利活用に関する実験
３．今年度研究成果の取りまとめについて
４．その他

## Slide 3
<number>
<number>
１．第３回地理空間情報利活用研究会の
おさらい

## Slide 4: １－１．検討手順
<number>
<number>
①住所データの整備・更新手法の検討
②住所データの利活用手法の検討
③住所データの利活用に関する実験の実施
④住所データ運用ガイドライン（案）の作成
県域住所データのデータ仕様、技術的な整備・更新手順、関係者の役割を検討します。
県域アドレスマッチング実現にむけた住所データの利活用手法を検討します。
アドレスマッチングに関する実験を行い、利用上の制約や留意事項を抽出、整理します。
検討結果を取りまとめ、住所データ運用ガイドライン（案）を作成します。
本日の議題

## Slide 5: １－２．住所データの整備・更新手法検討まとめ
<number>
<number>
住所データの初期整備は、Ｈ２２都市計画基礎調査成果（地番テキストデータ）と、現在の住居表示住所データを使用して実施する。
住所データの更新は、市町から組合へ年１回提供される地番テキストデータと、国土地理院が不定期に更新する住居表示住所データを使用して実施する。
上記に関して、技術的にも仕組み的にも問題ないことが、調査及びデータ試作検証をとおして確認できた。
ただし、課題として抽出された以下の事項については、今後対応を検討していく必要がある。
  地番テキストデータ提供にあたって発生する費用の取扱い
  地番テキストデータの精度面に配慮した利用

## Slide 6: １－３．住所データの利活用手法の検討
<number>
<number>
住所データは、現在技術部会で検討中の、地理空間情報集約システム（クラウド型GIS、平成２６年度構築予定）に搭載して利用することを前提とする。
管理者：三重県市町総合事務組合（予定）
地理空間情報集約システム（クラウド型ＧＩＳ）
【搭載機能】
地図表示機能、検索機能、計測機能、印刷機能、データ登録機能、データインポート／エクスポート機能、アドレスマッチング機能、システム管理機能
【搭載データ】
共有デジタル地図、写真地図データ、国・県から提供された災害データ、民間企業から提供された災害データ（災害発生時）、利用者の登録データ、
県域住所データ
県内市町
三重県
国・民間企業
災害データ
の提供
サービス
提供
利用
（情報登録）
サービス
提供
利用
（情報登録）
災害データ
の提供

## Slide 7
<number>
<number>
２．住所データの利活用に関する実験

## Slide 8: ２－１．住所データの利活用に関する実験
<number>
<number>
住所データの利活用に関する課題
  住所データの利活用にあたっては、地番テキストデータの精度面に配慮する必要がある。
鈴鹿市椿一宮町1159-30
建物の住所ではない
  上記をふまえ、住所データを利用したアドレスマッチングサービスの利用上の制約や留意事項の有無等を、あらかじめ整理しておく必要がある。
    地番テキストデータ（地番図）は、共有デジタル地図に必ずしも整合していない。
    地番図自体の精度面に不安のある市町もある。

## Slide 9: ２－１．住所データの利活用に関する実験
<number>
<number>
目的
  地番テキストデータから作成した住所データを利用して、実際に住所検索及びアドレスマッチングを行い、住所データの利用上の留意事項等を整理することを目的とする。
実験方法
  本研究会で試作した住所データをデモ版のクラウド型GISに搭載し、住所検索、アドレスマッチングを行い、想定されるいくつかの利用シーンにおいて利用上の留意事項等の有無を確認する。
  なお、検証にあたっては鈴鹿市のGISポイントデータを真位置データとして、アドレスマッチングデータとの比較を実施する。
  本日、上記のデモを行い、研究会参加者で確認・協議を行う。
システムデモ

## Slide 10: ２－２．住所データ利活用に関する実験結果
<number>
<number>
住所検索
アドレスマッチングデータ
真位置データ
大字界
1,500分の1で住所検索

## Slide 11: ２－２．住所データ利活用に関する実験結果
<number>
<number>
印刷
耐震診断情報を500分の1で表示
耐震診断情報を5,000分の1で表示
アドレスマッチングデータ
真位置データ
大字界

## Slide 12: ２－２．住所データ利活用に関する実験結果
<number>
<number>
空間解析（例：エリア内にあるポイント数の抽出）
アドレスマッチングデータ
真位置データ
大字界
耐震診断情報を10,000分の1で表示
エリアA
エリアC
エリアB

## Slide 13: ２－２．住所データ利活用に関する実験結果
<number>
<number>
分布状況の把握
アドレスマッチングデータ
真位置データ
大字界
耐震診断情報を5,000分の1で表示

## Slide 14: ２－２．住所データ利活用に関する実験結果
<number>
<number>
施設管理に利用
屋外広告物を500分の1で表示
真位置
アドレスマッチングデータ
住居表示住所データ

## Slide 15: ２－２．住所データ利活用に関する実験結果
<number>
<number>
計画策定に利用
耐震診断情報を500分の1で表示
アドレスマッチングデータ
真位置データ
大字界

## Slide 16: ２－３．実験結果のまとめ
<number>
<number>
主な利用方法 |  | 利用可否 |  | 利用上の留意事項
 |  | 大縮尺レベル | 小縮尺レベル | 
GIS利用 | 住所検索 | ○ | ○ | 留意事項は特になし。
 | 印刷 | △ | ○ | 大縮尺レベルの利用では、アドレスマッチングデータの確認、加工が必要。
 | 空間解析 | △ | ○ | 大縮尺レベルの利用では、アドレスマッチングデータの確認、加工が必要。
業務利用 | 分布状況の把握 | △ | ○ | 大縮尺レベルの利用では、アドレスマッチングデータの確認、加工が必要。
 | 施設管理 | △ | ○ | 大縮尺レベルの利用では、アドレスマッチングデータの確認、加工が必要。
 | 計画策定 | △ | ○ | 大縮尺レベルの利用では、アドレスマッチングデータの確認、加工が必要。 特に、建物に紐づく住民情報を取扱う詳細な計画策定業務に利用する場合（例えば、災害時要援護者の避難計画立案、など）は、必ず加工を前提として利用する。

## Slide 17
<number>
<number>
３．今年度研究成果の取りまとめについて

## Slide 18: ３－１．住所データ運用ガイドライン（案）の作成
<number>
<number>
今年度の研究成果として、本研究会で検討した住所データの整備、更新、利用における関係者の役割や運用ルール等を、「住所データ運用ガイドライン（案）」として取りまとめます。
住所データ運用ガイドライン（案）
１．ガイドラインの目的
２．ガイドラインの適用範囲
３．住所データの仕様
４．住所データの整備・更新
５．住所データの利用
６．その他
住所データ
製品仕様書（案）
住所データ
整備・更新マニュアル（案）
【ガイドラインの付属資料】

## Slide 19: ３－２．ガイドラインの目的及び適用範囲
<number>
<number>
ガイドラインの目的
  本ガイドラインは、”行政情報の見える化”による行政事務の効率化・高度化を目的として、共有ＤＭと住所データを組合わせた県域アドレスマッチングサービスを構築するために必要な三重県域レベルの住所データを、効果的に整備、運用するための必要な事項を取りまとめたものである。
ガイドラインの適用範囲
市町職員
国土地理院
地番テキスト
データ
住居表示
住所データ
住所データ
（県域レベル）
市町
避難施設
リスト
避難施設
共有ＤＭ上へ自動的に行政情報を展開！
住所データ運用
ガイドライン（案）
地理空間情報集約システム（クラウド型ＧＩＳ）

## Slide 20: ３－３．住所データのデータ仕様
<number>
<number>
住所データのデータ仕様①
  空間範囲
    住居表示未実施地区（地番図整備地区）
  座標参照系
    日本測地系2000,平面直角座標6系
  データ配布形式
    CSV形式
属性項目 | データ形式 | 入力例 | 原典データの該当項目
都道府県名 | 文字列 | 三重県 | －
市町名 | 文字列 | いなべ市 | －
町・字名 | 文字列 | 員弁町岡丁田 | 大字名
小字名 | 文字列 | 字和里山 | 小字名 ※空もあり
地番 | 文字列 | 1998-1 | 地番
平面直角座標（X） | 数値型 | 52595.8355 | X
平面直角座標（Y） | 数値型 | -98507.6842 | Y

## Slide 21: ３－３．住所データのデータ仕様
<number>
<number>
住所データのデータ仕様（案）②
  空間範囲
    住居表示実施地区
  座標参照系
    日本測地系2000,平面直角座標6系
  データ配布形式
    CSV形式
属性項目 | データ形式 | 入力例 | 原典データの該当項目
都道府県名 | 文字列 | 三重県 | －
市町名 | 文字列 | 鈴鹿市 | 市町村コード
町・字・丁目名 | 文字列 | 石垣三丁目 | 町又は字の名称
街区符号 | 文字列 | 1 | 街区符号
住居番号 | 文字列 | 22 | 基礎番号
平面直角座標（X） | 数値型 | 51724.8285 | 経度
平面直角座標（Y） | 数値型 | -126489.1004 | 緯度

## Slide 22: ３－４．住所データの整備手法
<number>
<number>
住所データの初期整備は、Ｈ２２都市計画基礎調査成果（地番テキストデータ）と、現在の住居表示住所データを使用して実施する。
【関係者の役割】
・組合は、地番テキストデータ及び住居表示住所データを収集して、県域レベルの住所データを整備する。
・市町は、組合に地番テキストデータ（H22都市計画基礎調査成果）を提供する。
市町総合事務組合
住所データ
（県全域）
Ｈ２２都市計画
基礎調査成果
（地番テキストデータ）
市町
住居表示住所
データ
国土地理院

## Slide 23: ３－５．住所データの更新手法
<number>
<number>
住所データの更新は、市町から定期的に提供される地番テキストデータと、国土地理院が不定期に更新する住居表示住所データを使用して実施する。
【関係者の役割】
・組合は、原典データを収集して、県域レベルの住所データを更新する。
・市町は、組合に年１回地番テキストデータを組合へ提供する。
市町総合事務組合
住所データ
（県全域）
地番テキスト
データ
市町
住居表示住所
データ
国土地理院
年１回
不定期

## Slide 24: ３－６．住所データの利用
<number>
<number>
住所データは、県内行政機関内のみでの利用とする。
住所データは、今後構築予定の地理空間情報集約システムに搭載して利用するものとする。
住所データを利用してアドレスマッチングを行う場合、以下の事項に留意する。
  アドレスマッチングデータは、共有デジタル地図に完全に整合したデータではないことをふまえ、利用者の責任のもと利用する。
  アドレスマッチングデータを大縮尺レベルで利用する場合は、必ずデータの位置精度を確認するとともに、必要に応じてデータ加工を実施する。
    特に、防災分野や福祉分野等における、詳細な計画策定業務での利用にあたっては、アドレスマッチングデータを加工することを前提とした利用を検討する。

## Slide 25: ３－７．その他
<number>
<number>
住所データに関する以下の事項については、今後の地理空間情報集約システムの構築・運用検討と併せて、引き続き検討していく。
  住所データの更新頻度
  地番テキストデータの提供にあたって発生する費用の取り扱い
  アドレスマッチング機能を利用する際の注意喚起の方法
    例：地理空間情報集約システムのトップページや、アドレスマッチング機能の使用画面に注意喚起文（共有デジタル地図と完全に整合したものでないため、利用者の責任のもと利用する）を記載する、など

## Slide 26
<number>
<number>
４．その他

## Slide 27
<number>
<number>
次回は３月上旬頃の開催を予定しています。
開催数 | 開催日 | 議題（案）
第１回 （済み） | 平成２４年 ５月２９日 | ・平成２４年度活動計画の説明
第２回 （済み） | ８月７日 | ・住所データの整備・更新手法に関する協議
第３回 （済み） | １０月２５日 | ・住所データの整備・更新・利活用に関する協議 ・住所データの利活用に関する実験計画の説明
第４回 （本日） | 平成２５年 ２月１日 | ・住所データの利活用に関する実験結果報告 ・住所データ運用ガイドライン（案）に関する協議
第５回 | ３月 | ・今年度検討結果の総括 ・住所データ運用ガイドライン（案）の承認 ・次年度の活動計画に関する報告
４－１．今後の開催スケジュール