## Slide 1: 共有デジタル地図の運用にかかる活動報告について
令和２年９月２８日
三重県市町総合事務組合
資料２

## Slide 2: 内容
1
１．昨年度の活動報告について
２．今年度の活動計画について

## Slide 3
2
１．昨年度の活動報告について

## Slide 4: １－１．昨年度の活動概要
活動方針
  行政事務の効率化・高度化を目的として、共有デジタル地図の効果的な運用を推進する。
  過年度より課題となっている部分更新に関する調査を実施する。
  共有デジタル地図の利用分野拡大を目指した、森林分野等の利活用を調査検討する。
活動内容
  第３期共有デジタル地図の更新
  共有デジタル地図の部分更新にかかる検討
  共有デジタル地図の利用分野拡大に向けた検討
  その他支援活動
3

## Slide 5
１－２．第３期共有デジタル地図更新事業
令和元年７月に三重県及び各市町へ配布
（組合から各市町の検討委員会メンバー宛てにHDD媒体でデータ提供）
  共有デジタル地図（数値地形図2500、数値地形図10,000）
※納品形式：DM、SHP、DXF、SXF、PDF、XML(2,500のみ)
数値地形図2500イメージ
数値地形図10000イメージ

## Slide 6: １－３．共有デジタル地図の部分更新にかかる検討
目的
  共有デジタル地図の更新間隔（概ね６年）が利活用上の課題となっていることをふまえ、経年変化に対する部分更新の実現にむけて、共有デジタル地図更新手法の有効性を検討する。
  部分更新の実施にむけて、作業体制や工程計画などを取りまとめる。
実施内容
  ①実証実験による作業手法の検討
  ②部分更新の実施に向けた検討
  ・部分更新運用ガイドライン（案）策定
5

## Slide 7: １－３．共有デジタル地図の部分更新にかかる検討
【①実証実験による作業手法の検討】
UAV（ドローン）を用いた部分更新
  道路、公共施設等を対象とした実証実験では、「公共測量の承認～測量～地図修正」まで、技術的には適用可能性が高いことを実証した。
  一方、法的規制の観点では、民家上空を含む飛行
  許可や現地測量時の道路使用許可の取得など、
  適用性や効率性に大きな制約がある。
手持ちレーザスキャナを用いた部分更新
  レーザ計測が可能な範囲であれば、高精度な位置情報の取得が可能であり、技術的には適用可能性が高いことを実証した。
  UAVを用いた作業手法のような「民家上空」に関する制約はないが、現地作業かかる配慮（安全確保、現地トラブル防止）が必要となる。
6
手持ちレーザスキャナ測量機器
GeoSLAM社製 Zeb-Horizon

## Slide 8: １－３．共有デジタル地図の部分更新にかかる検討
【①実証実験による作業手法の検討】
竣工図CADデータを用いた部分更新
  数値地形図の更新において作業手法（既成図数値化）が確立されている。
  CADデータの状況により、利用が困難なケースが存在する。
基盤地図情報を用いた部分更新
  国土地理院により、適宜更新がすすめられている、基盤地図情報の部分更新への適用について調査した。
  基盤地図情報では、地図情報レベルや地物が不足するためそのまま適用できないことが確認された。
7

## Slide 9: １－３．共有デジタル地図の部分更新にかかる検討
【①実証実験による作業手法の検討】
8
作業手法 | メリット | デメリット
手持ちレーザスキャナ | ・レーザ点群で明瞭に判読できる地物に対して高精度に位置情報が取得できる。 | ・小物体やレーザの反射が弱い地物は位置情報の取得が困難となる場合ある。 ・計測時に動いている物体（歩行者や車）がノイズとして合わられてしまう。
UAV（ドローン） | ・写真測量により高精度かつ確実な修正測量が可能。 | ・UAV撮影に制約が多い。作業ができない箇所が存在する。 ・作業全体として工数が掛かる。
竣工図CAD | ・図化編集において現地作業が不要。 ・室内作業が主となり、効率的な作業が可能となる。 | ・座標がない場合、標定作業が必要。 ・工事ごとにレイヤ名が異なることがあり、レイヤの確認作業が必要。
基盤地図情報 | ・共有DMとほぼ整合しているため、接合編集は最小限となる。 | ・基盤地図情報の項目のみでは共有DMのレイヤ項目に対して不足がある。 ※基盤地図情報の元データ（竣工図）の借用が必要。
竣工図CADによる手法が作業面でもコスト面でも最適な手法と考えられる。

## Slide 10
【 ②部分更新の実施に向けた検討】
部分更新運用ガイドライン（案）の策定
  標準的な作業手法の他、部分更新箇所の選定方法やデータの整備仕様、工程計画などを記載。
  データの整備仕様等は共有デジタル地図更新の仕様と整合。単年度で完結する工程計画としている。
9
項目 | 記載内容
整備仕様 | 道路縁：地図情報レベル1000 その他地物：地図情報レベル2500 （共有デジタル地図整備仕様と同一）
検査仕様 | 公共測量作業規程の準則及び製品仕様書、品質評価手順書に準ずる （共有デジタル地図整備仕様と同一）
成果品 | 地図成果（DM、Shapeなど） 精度管理表、検査評価結果資料 メタデータファイル（共有デジタル地図整備仕様と同一）
作業工程 | 単年度で実施
作業手法 | 竣工図CADデータを用いた更新を基本とする
実施箇所の選定 | 市町へのアンケート調査結果をもとに事務局が選定
１－３．共有デジタル地図の部分更新にかかる検討

## Slide 11: １－４．共有デジタル地図の利用分野拡大に向けた検討
目的
  共有デジタル地図の更なる利用分野拡大を目的として、森林分野及び砂防分野における共有デジタル地図の利活用を図るための調査検討を行なった。
実施内容
  ①森林分野における利活用検討
  ②砂防分野における利活用検討
10

## Slide 12: １－４．共有デジタル地図の利用分野拡大に向けた検討
【①森林分野における利活用検討】
近赤外画像データの利用検討
  共有デジタル地図は、山林部においても均一で高精度を保有していることから、森林分野での活用について検討を行った。
  共有デジタル地図は、植物からの反射が強い近赤外の波長帯の画像データをしている。この画像データを加工することにより植物の分布域が強調され、判読がしやすくなる。
  森林境界明確化を含め、森林現況調査の精度を高めることができる。
11
近赤外画像カラー合成
近赤外線画像写真地図データ作成仕様（案）
座標参照系：JGD2011,TP/6（X,Y,H）
データ型式：TIFF形式
位置情報ファイル：ワールドファイル仕様
単位：国土基本図図郭（2500）図葉単位
地上画素寸法：0.2m以内

## Slide 13: １－４．共有デジタル地図の利用分野拡大に向けた検討
【②砂防分野における利活用検討】
土砂災害防止法基礎調査における共有デジタル地図成果の利用
  三重県砂防防災課ヒアリングの結果、共有デジタル地図（数値地形図）更新事業の変化箇所データ（中間成果）が有用であることが確認された。
12
出典：三重県砂防防災課資料より抜粋

## Slide 14: １－４．共有デジタル地図の利用分野拡大に向けた検討
【②砂防分野における利活用検討】
13
次期事業計画の変化箇所データを成果品の位置づけを検討
出典：三重県砂防防災課資料より抜粋

## Slide 15: １－５．その他支援活動
目的
  共有デジタル地図の利活用促進にむけて、市町における共有デジタル地図の利用実態の調査と、利用実態に応じた個別説明会の開催や、地理空間情報集約システムを活用した支援活動を行なった。
実施内容
  ①共有デジタル地図の運用に関するアンケート調査
  ②個別説明会及び地理空間情報集約システムによる支援
14

## Slide 16: １－５．その他支援活動
15
【①共有デジタル地図の運用に関するアンケート調査】
アンケート・個別説明会の結果概要
【アンケート結果抜粋】
  主要法定図書（都市計画、道路、上下水、固定資産）における共有デジタル地図利用
  共有デジタル地図利用における課題
Chart: 
| 共有デジタル地図を利用している | 共有デジタル地図利用していない
 | 0.704 | 0.296
H28(2016)は69.3%
選択項目 | 回答数
共有デジタル地図を、主題データの背景図として利用できることを知らなかった。 | 1
GISがない部署が多いので、共有デジタル地図を庁内普及するのが難しい。 | 7
別の背景図で既に整備している場合が多いので、置き換える手間がかかる。 | 7
航空写真と地形図だけでは、主題データ入力の背景図として不十分。 | 1
合計 | 16

## Slide 17: １－５．その他支援活動
16
  【②個別説明会及び地理空間情報集約システムによる支援】
市町利活用説明会 実施結果
  木曽岬町
    利用状況の確認、システム操作フォロー
  桑名市
    避難所ルートレイヤの搭載検討
    アンケート結果に基づく集約システム利用検討ヒアリング
  朝日町
    アンケート結果に基づく集約システム利用検討ヒアリング
  名張市
    地理空間情報集約システム操作説明会実施
    空家調査レイヤの搭載、システム移行検討
  多気町
    統合型GIS移行検討
  伊勢市
    統合型GIS移行検討

## Slide 18: １－５．その他支援活動
17
  【②個別説明会及び地理空間情報集約システムによる支援】
レイヤ搭載例 ～桑名市 防災・危機管理課～
  自治会毎の所属人口合計＋避難所への距離計測
    ⇒避難所毎の収容人数をシミュレーション

## Slide 19
18
２．今年度の活動計画について

## Slide 20
19
２．今年度の活動計画
２－１．共有デジタル地図の部分更新
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討
  ①森林分野における共有デジタル地図の利用拡大にむけた検討
  ②都市計画基礎調査の効率化にかかる検討
  ③市町における利活用支援

## Slide 21
20
２．今年度の活動計画
実施項目 | R02年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
共有デジタル地図の部分更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
森林分野利活用検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
都市計画基礎調査における作業効率化検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
市町利活用支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
技術部会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
検討委員会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体スケジュール

## Slide 22
21
概要
  昨年度に実施した部分更新にかかる検討結果をふまえ、竣工図等既存の測量成果などを利用した共有デジタル地図の部分更新を実施する。
想定実施数量
  概ね３０箇所程度 （1箇所は概ね10,000㎡～100,000㎡を想定）
基本方針
  共有デジタル地図共同整備運営事業のなかで実施する。
    総合事務組合が主体となり計画立案及び作業を実施
  作業仕様及び成果の利用は、共有デジタル地図全体更新事業の運用に準ずる。
    測量法に基づき公共測量成果として取り扱う
  市町の要望をもとに、作業対象箇所を選定し、数値地形図（共有デジタル地図全体更新の成果）の更新を行う。
２－１．共有デジタル地図の部分更新

## Slide 23
22
  参考：部分更新による更新イメージ（庁舎移転）
２－１．共有デジタル地図の部分更新
共有デジタル地図（更新前）
共有デジタル地図（部分更新後）

## Slide 24
23
  参考：部分更新による更新イメージ（河川改修）
２－１．共有デジタル地図の部分更新
共有デジタル地図（更新前）
共有デジタル地図（部分更新後）

## Slide 25
24
２－１．共有デジタル地図の部分更新
工程計画
作業項目 | R02年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
①部分更新箇所の選定 ・アンケート調査 ・更新箇所の選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
②資料収集 ・資料提供依頼 ・資料の受領 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
③修正測量 ・竣工図CAD利用を基本とする |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
④検査・精度管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
⑤成果とりまとめ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26
25
  参考：対象範囲の面積の目安
  （1箇所あたり概ね10,000㎡～100,000㎡の作業を想定）
２－１．共有デジタル地図の部分更新
太陽光発電施設
41,574 ㎡

## Slide 27
26
作業フロー
２－１．共有デジタル地図の部分更新

## Slide 28
27
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討
【①森林分野における共有デジタル地図の利用拡大にむけた検討】
目的
  市町の森林分野における共有デジタル地図の具体的な利活用手法の検討を行い、成果の利用促進を図る。
実施内容
  市町を対象としたヒアリング調査
    ヒアリング対象は３市町程度を想定。
  県実施事業の状況調査
    県による航空レーザ測量の実施状況等について調査を行なう。
    県が実施している市町への支援策を確認し把握する。
  市町向け利活用（案）の提示
    市町のヒアリング及び県実施事業の調査で確認された結果をもとに、共有デジタル地図の利活用（案）を提示し、意見をいただく。
  共有デジタル地図利活用（案）の作成
    市町を対象とした森林分野における共有デジタル地図の利活用方法（案）を作成する。
  ※新型コロナウイルス感染症対策を考慮してWEB（Google Meetのビデオ会議など）によるヒアリングも可能

## Slide 29
【①森林分野における共有デジタル地図の利用拡大にむけた検討】
  想定する利活用（案）の具体例：境界明確化の推進
    数値地形図、写真地図データや林相区分図（写真地図データから作成する樹種、林齢等の区分図）は、公図等の境界を示す資料、現地精通者の証言等による筆界情報等と重ね合わせ・組み合わせて筆界案を作成し、土地所有者等に確認いただくことで、地籍調査や境界明確化に活用可能
筆界と地形・林相がずれている箇所は地形・林相に合わせる
公図の筆界と地形（尾根や谷）・林相がずれている
地形図等に公図に基づく所有者境界を表示
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討

## Slide 30
【①森林分野における共有デジタル地図の利用拡大にむけた検討】
市町向け利活用（案）の提示と意見交換
  想定する利活用（案）の具体例：造林未済地、盗伐箇所の把握
    写真地図データから判読した「無立木地」エリアと伐採届を突合することにより、造林未済地や盗伐の懸念があるエリアを抽出
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討

## Slide 31
30
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討
【②都市計画基礎調査の効率化にかかる検討】
目的
  都市計画基礎調査の作業効率化を図ることを目的に、共有デジタル地図と都市計画基礎調査の事業サイクルやデータの関連性などの状況を調査し、効率的な作業手法を検討する。
実施内容
  都市計画基礎調査のうち、共有デジタル地図データと関連性が高い「建物利用現況調査」と「土地利用現況調査」を対象とする。
  共有デジタル地図と都市計画基礎調査の事業サイクルの調査。
    前回の事業実施年度と今後予定されている更新計画を整理する。
  共有デジタル地図と都市計画基礎調査のデータ仕様の調査。
    図形データ、属性情報などを比較整理する。
  都市計画基礎調査における効率的な作業手法の検討。
    位置の相違が大きい地区などを対象に、共有デジタル地図のデータを活用した効率的な作業手法を検討する。

## Slide 32
31
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討
【②都市計画基礎調査の効率化にかかる検討】
  参考：土地利用現況ポリゴン作成のイメージ
道路構造化データ
土地利用区分と建築物用途区分対応表に基づき、建物（基礎調査）の属性をGIS上で重ねる
■住宅 ■商業 など
共有デジタル地図
街区ポリゴン
数値地形図2500
ほぼ自動で作成
土地利用区分の属性付与は自動処理
建物属性をもとに
街区ポリゴンを分割

## Slide 33
32
２－２．共有デジタル地図の利活用促進にかかる検討
【③市町における利活用支援】
実施内容
  年間を通じて共有デジタル地図及び集約システムの利用相談や個別説明会の希望を受け付けます。
  ※新型コロナウイルス感染症対策を考慮してWEB
  （Google Meetのビデオ会議など）による支援も対応可能です。